## Slide 1
任务二 智能家居温度传感器的应用
项目二 温湿度传感器的应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
在智能家居的使用场景中,对温度的监测是必不可少的,本任务要完成智能家居场景中温度传感器的安装和配置。
关键知识点
温度传感器的分类
温度传感器的原理
关键技能点
温度传感器的安装配置和调试

## Slide 5
知识储备
02
Part One

## Slide 6
二、知识储备
（一）金属传感器
金属在环境温度变化后会产生相应的变形,因此,传感器可以以不同方式对这种变形进行信号转换。
(1)双金属片式温度传感器。
双金属片由两片膨胀系数不同的金属贴在一起组成,金属材料 A 比另外一种金属膨胀程度高,随着温度变化,金属片发生弯曲,弯曲的曲率可以转换成输出信号。
(2)双金属杆和金属管传感器。
随着温度升高,金属管(材料 A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属 B)的长度不增加,这样由于位置的变化,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成输出信号。
温度传感器根据其工作原理可以分为金属传感器、电阻传感器和热电偶传感器三类。

## Slide 7
二、知识储备
电阻传感器的基本原理:将被测非电量的变化转变成电阻值的变化,通过测量电阻值达到测量非电量的目的。 电阻式传感器按其工作原理可分为:电阻应变式传感器、电位计式传感器、热电阻式传感器、半导体热能电阻传感器等。
热电阻传感器主要是利用热敏电阻的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。 电阻值的变化是不同的,而电阻值的变化量又可以直接作为输出信号。 热敏电阻可以分为以下两种类型:正温度系数热敏电阻的电阻值随温度升高而增加,随温度降低而减小;负温度系数热敏电阻的电阻值随温度升高而减小,随温度降低而增加。
（二）电阻传感器

## Slide 8
二、知识储备
热电偶由两根不同材料的金属线组成,先将两根金属线的末端焊接在一起,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。 因为它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。 不同材质做出的热电偶用于不同的温度范围时,它们的灵敏度也不相同。 热电偶的灵敏度是指加热点温度变化 1℃ 时,输出电位差的变化量。
（三）热电偶传感器

## Slide 9
任务实施
03
Part One

## Slide 10
三、任务实施
（一）通过米家APP连接小米温湿度计
步骤１:准备好小米温湿度传感器。
步骤２:手机先连接wifi，打开蓝牙，然后进入米家App，点击右上角添加设备，米家自动搜索设备，选择设备进行添加。
步骤３:进入温湿度计设备，就可以查看室内的温湿度和历史的温湿度数据情况。
小米温湿度传感器
米家APP添加设备
查看温湿度实时数据和历史数据

## Slide 11
三、任务实施
（二）通过小爱音箱来询问室内实时温湿度
步骤1：准备小爱音箱，连接电源。
步骤2：按照屏幕提示下载小爱音箱APP。
步骤3：打开小爱音箱APP，给小爱音箱配网，并授权登录。
步骤4：打开小爱音箱APP，智能家居选项卡，会自动读取刚才在米家APP中添加成功的温湿度计。
步骤5：打开米家APP，我的->蓝牙网关->选择小爱触屏音箱->打开蓝牙Mesh网关，出现蓝牙连接的设备。这样就完成了温湿度传感器和网关的连接。
小爱音箱
小爱音箱APP
米家APP添加蓝牙网关
小爱音箱APP

## Slide 12
任务总结
04
Part One

## Slide 13
四、任务总结
温度传感器的分类
温度传感器的原理
温度传感器的安装配置和调试