## Slide 1
任务三 智慧农业湿度传感器的应用
项目二 温湿度传感器的应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
智慧农业是农业生产的高级阶段,它融合了许多工业传感器,包括温湿度传感器、土壤水分传感器、二氧化碳传感器等,不仅为农业生产提供精准种植所需的数据,还能提供更完善的信息基础和更贴心的公共服务。 农作物的生长受到多重因素的影响,其中湿度是很重要的一个因素,本任务要完成湿度传感器的安装和配置。

## Slide 5
二、知识储备
空气的干湿程度叫作湿度,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差和露点等物理量来表示。 通常空气的温度越高,最大湿度就越大。
干空气与湿空气：通常把不包含水汽的空气称为干空气,把干空气与水蒸气的混合气体称为湿空气。
饱和蒸汽压：由饱和蒸汽产生的部分压力,称为该温度下的饱和蒸汽压。 饱和蒸汽压仅与空气的温度有关,不受压力影响。
（一）湿度的定义及其物理量概念

## Slide 6
二、知识储备
绝对湿度：在一定温度和压力的条件下,单位体积(1 m³ )的混合气体中所含水蒸气的质量(g),单位为 g/ m³ ,一般用符号 AH 表示。 它的极限是饱和状态下的最高湿度。
相对湿度：气体的绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度的比值,常表示为 RH(%)。。
露点与霜点：湿空气在气压不变的条件下使其所含水蒸气达到饱和状态时所必须冷却到的温度称为露点温度(或露点)。 若露点温度低于 0 ℃,水蒸气将凝结成霜,这时的温度称为霜点温度(或霜点)。
（一）湿度的定义及其物理量概念

## Slide 7
二、知识储备
根据湿度传感器是否具有水分子亲和力(即水分子易于吸附在固体表面并渗透到固体内部的特性),可以把其分为水分子亲和力型和非水分子亲和力型。 根据湿敏材料的不同可以对水分子亲和力型湿度传感器进一步分类,根据测量原理的不同可以对非水分子亲和力型湿度传感器进一步分类,具体分类情况如表中所示。
（二）湿度传感器的分类与特点

## Slide 8
二、知识储备
（二）湿度传感器的分类与特点
类别 | 常见类型 | 特点
水分子亲和型 | 电解质湿度传感器 | 响应速度低、可靠性差，不能很好地满足工业生产和日常生活的使用要求。
 | mos陶瓷湿度传感器 | 
 | mos膜式湿度传感器 | 
 | 高分子湿度传感器 | 
非水分子亲和型 | 热敏电阻式湿度传感器 | 响应速度快、灵敏度高，正在得到迅猛发展和越来越广泛的应用。
 | 红外吸收式湿度传感器 | 
 | 微波式湿度传感器 | 
 | 超声波湿度传感器 | 

## Slide 9
二、知识储备
选择测量范围：和测量重量、温度一样，选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外，搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
选择测量精度：测量精度是湿度传感器最重要的指标，每提高—个百分点，对湿度传感器来说就是上一个台阶，甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度，其制造成本相差很大，售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣，不宜盲目追求“高、精、尖”。如在不同温度下使用湿度传感器，其示值还要考虑温度漂移的影响。
（三）湿度传感器的选型

## Slide 10
二、知识储备
考虑时漂和温漂：在实际使用中，由于尘土、油污及有害气体的影响，使用时间一长，电子式湿度传感器会产生老化，精度下降，电子式湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右，甚至更高。一般情况下，生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年，到期需重新标定。
（三）湿度传感器的选型

## Slide 11
二、知识储备
其他注意事项：
（1）为保护测量的准确度和稳定性，应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用，也避免在粉尘较大的环境中使用。
（2）为正确反映预测空间的湿度，还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大，就应放置多个传感器。
（三）湿度传感器的选型

## Slide 12
二、知识储备
（3）使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
（4）传感器需要进行远距离信号传输时，要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时，建议选用频率输出信号的湿度传感器。
（5）除此之外，在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求，如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。
（三）湿度传感器的选型

## Slide 13
三、任务实施
步骤1：插入电源，轻按电源键进行开机。
步骤2：按住加湿器的WIFI控制键三秒，进入网络分配状态。
步骤3：打开米家APP，点击右上角的“+”进行添加加湿器。
步骤4：在搜索框中搜索加湿器后，在列表中选择相应的加湿器型号。
步骤5：点击下一步，输入手机连接的WIFI名称和密码，点击连接。

## Slide 14
三、任务实施
步骤6：连接成功后，即可对加湿器进行智能控制
（1） 设置挡位，将档位设置成二挡；
（2） 自定义恒湿湿度，将湿度调节成80；
（3） 设置定时开机时间为：13:00，关机时间为：02:00；
（4） 开启/关闭指示灯和提示音；
（5） 设置过湿保护和自动关机，当空气湿度过高或者达到指定湿度可以自动关机；
（6） 加湿的过程中当米家温湿度计检测到湿度高于设定值70%就自动关闭加湿；待湿度降低到50%就自动开启加湿器加湿。

## Slide 15
三、任务实施
步骤7：轻按电源进行关机，拔掉电源线。

## Slide 16
四、任务总结
湿度传感器的定义
湿度传感器的分类
湿度传感器的选型