## Slide 1
任务一 认识气敏传感器
项目三 气敏传感器的应用

## Slide 2
目录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
PartOne

## Slide 4
一、任务描述
每年秋、冬季是天然气泄漏引发中毒事件的高发季节。为了人身安全,小王打算在房间内安装天然气报警器,一旦发生天然气泄漏,报警器就报警,同时打开排气扇,降低有害气体浓度。请你为小王选一款家用天然气报警器,并设计一个安装调试方案。

## Slide 5
二、知识储备
气敏传感器是一种用来检测气体浓度和成分的传感器。它在环境保护和安全监督方面起着极其重要的作用。
气敏传感器应用广,其主要用于一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、人呼气中酒精浓度的检测、口腔异味的检测等。
（一）气敏传感器基本概念

## Slide 6
二、知识储备
气敏传感器的工作原理是将气体成分及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱获取待测气体在环境中存在情况的相关信息,从而对其进行检测、监控、报警。它还可以与计算机组成自动检测、控制和报警系统。
（二）气敏传感器的工作原理

## Slide 7
二、知识储备
常用的气敏传感器有甲烷气体传感器和一氧化碳气体传感器两种类型。
（三）气敏传感器的分类

## Slide 8
二、知识储备
甲烷气体传感器功能:一般采用载体催化元件为检测元件,产生一个与甲烷含量成比例的微弱信号,经过多极放大电路放大后产生一个输出信号,送入单片机片内A/D转换的输入口,将此模拟信号转换为数字信号。然后由单片机对此信号进行处理,并实现显示、报警等功能。
应用场合:甲烷气体传感器在煤矿安全检测系统中常放置在煤矿井巷、采掘工作面、采空区、回风巷区、机电硐室等处,实时检测甲烷气体浓度,当甲烷气体浓度超限时,能自动发出声、光警报,可供煤矿井下作业人员、甲烷检测人员、井下管理人员等使用。
甲烷气体传感器

## Slide 9
二、知识储备
一氧化碳气体传感器功能:一氧化碳气体传感器是报警器中的核心检测元件,与报警器配套使用。它是以定电位电解为基本原理。当一氧化碳气体扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路,化学能被转化为电能。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换后放大输出,以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等的检测与报警。其与相应的控制装置组成了环境检测及监测报警系统。
应用场合:一氧化碳气体传感器广泛应用在矿山、汽车等需要对空气质量进行安全检测的地方。
一氧化碳气体传感器

## Slide 10
二、知识储备
工业可燃气体探测报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。
（四）天然气报警器类型

## Slide 11
二、知识储备
手执可燃气体探测报警器为手持式,使用人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,集控制器,探测器于一体,小巧灵活。缺点是不能外联其他设备。
（四）天然气报警器类型

## Slide 12
二、知识储备
吸顶式可燃气体探测报警器一般可作为家用可燃气体报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。
（四）天然气报警器类型

## Slide 13
三、任务实施
任务一 天然气报警器选型
以下是小王家的户型图，根据小王的需求,请你选择一款合适的家用天然气报警器，并选定合适的安装位置。
任务二 安装天然气报警器
安装天然气报警器，与排气扇联动，一旦发生天然气泄漏，报警器报警，同时打开排气扇，以降低有害气体浓度。

## Slide 14
四、任务总结
通过本任务的学习
同学们了解了什么是气敏传感器、气敏传感器的类型
会根据不同的场景选择不同的气敏传感器
会安装和调试天然气报警器