## Slide 1
项目五 光电传感器
任务二 物料检测光电传感器应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
在工业自动化生产线上，常用漫反射式光电传感器对传送带上的来料进行检测，确认工件的位置，监测物料堆放的高度等。 还可调节漫反射式光电传感器的灵敏度，实现对物料检测距离的调整。
关键知识点：漫反射式光电传感器选型、安装、灵敏度及测距。
关键技能点：搜集资料对漫反射式光电传感器进行选型，正确完成漫反射式光电传感器的灵敏度、测距的调整。

## Slide 5
知识储备
02
Part One

## Slide 6
二、知识储备
（一）漫反射式光电传感器
漫反射式光电传感器也称作漫射式光电开关，是一种集发射器和接收器于一体的光电传感器。发射器发出光线，当有目标物体经过时，物体将发射器发射的足够量的光线反射到接收器，于是光电传感器就产生了开关信号即检测到了目标物体。当目标物体的表面光亮或其反光率极高时，漫反射式的光电传感器成为首选的检测模式。

## Slide 7
二、知识储备
（二）漫反射式光电传感器应用案例
用漫反射式光电传感器检测传送带上是否有物料，有物料则传送带开始运送物料。
应用场景：当物料检测口的光电传感器检测到有物料，延时一段时间后传送带开始自左向右输送物料。当到位检测口的光电传感器检测到有物料时，传送带立即停止。
物料检测口
光电传感器
到位检测口
光电传感器
物料

## Slide 8
二、知识储备
（三）光电传感器选型依据
一般情况下，检测距离较长（大于30mm），需要进行非接触式检测、无磨损、，并且响应时间非常快的场合选择使用光电传感器。
1.确定检测距离
对射型光电传感器检测距离可达几米到几十米。
镜反射型检测距离与反射镜的大小有关。
漫反射型光电传感器检测距离最长可达5米，至少有5-50mm的盲区，检测距离还与被测物体表面反射率的大小有关。

## Slide 9
二、知识储备
（三）光电传感器选型依据
2.确定检测方式
根据光电传感器在检测物体时，发射端所发出的光线被折回到接收端的途径的不同，分为漫反射式、镜反射式、对射式等。
从选型上来说，根据回到接收端的途径来选择检测方式。
其中漫反射型光电传感器是靠物体将投出的光线反射回接收端，还要避免背景物体的影响。

## Slide 10
二、知识储备
（三）光电传感器选型依据
3.安装位置
根据安装的位置，测量好安装尺寸，再根据尺寸选择合适的光电传感器外形尺寸。
4.工作电源
根据实际要求选择直流或者交流供电。

## Slide 11
二、知识储备
（三）光电传感器选型依据
5.接线方式
导线引出型（默认导线长度1.2m）、接插件型。导线引出型是在传感器后有导线接出，可以直接与后续设备连接。而接插件式只有接插头，要与后续设备连接需要配接插件，便于维护更换。
6.其他：工作环境是否需要防油防尘等。一般环境中我们使用标准型，而在特殊环境中，例如油雾中使用时，需要选择防油型。

## Slide 12
任务实施
03
Part One

## Slide 13
三、任务实施
步骤1：漫反射式光电传感器选型
某螺蛳粉装袋生产线需检测酸笋料包是否到达工业机器人的机械抓夹正下方，现需在传送带左侧安装漫反射式光电传感器用于检测料包是否到位。由于现场环境有限，故安装位置限：长21mm，宽35mm，高12mm，传送带宽35mm，传送带外支架宽39mm，传送带移动速度为0.5m/s，此段生产线可提供5V、12V直流电源，车间内温度为-10℃-50℃。

## Slide 14
三、任务实施
步骤1：漫反射式光电传感器选型
请分析应用场景，由光电传感器的额定电压、测量距离、外形尺寸等确定光电传感器的型号，并填写选型表。可选光电传感器参数见表5-2-1，
型号 | PS122TL4-A | PSR11TD1 | E3ZG-D61 | BX-552
响应时间 | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 5ms
测量距离 | 1mm-10mm | 2mm-30mm | 5mm-100mm | 20mm-500mm
工作温度 | -10℃-85℃ | -10℃-85℃ | -25℃-55℃ | -15℃-65℃
额定电压 | -0.5V-5.5V DC | 4.75V-5.25V DC | 12V-24V DC | 10V-30V DC
外形尺寸 | L20.8mm×W8mm ×8mm | L40mm×W96mm ×10mm | L20mm×W33.1mm ×10.8mm | L22.6mm×W33.3mm ×12mm
表5-2-1可选光电传感器参数表

## Slide 15
三、任务实施
步骤1：漫反射式光电传感器选型
表5-2-2 选型表
选型表见表5-2-2
分析应用场景 |  |  |  |  |  | 
响应时间 | 安装尺寸 |  |  | 测量距离 | 温度 | 工作电压
 | 长 | 宽 | 高 |  |  | 
选型结论： |  |  |  |  |  | 
确定选用型号为 的光电传感器 |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
三、任务实施
步骤2：E3ZG-D61漫反射式光电传感器的额定电压是12V-24VDC，因此利用直流电源来供电。按下直流电源的电源开关键，调节电压调节旋钮，使其输出直流12V电。
电源开关键
电压调节旋钮
输出直流电的电压值
输出直流电的正极
输出直流电的负极

## Slide 17
三、任务实施
步骤3：E3ZG-D61光电传感器有三根线，棕色导线是电源正极线、蓝色导线是电源负极线、黑色导线是信号输出线。将E3ZG-D61光电传感器的棕色导线接电源正极、蓝色导线接电源负极，再按下电源开关键，就给光电传感器提供了直流12V电源。

## Slide 18
三、任务实施
步骤4：将光电传感器发射和接收光的端面靠近物体，光电传感器检测到物料时，其红色指示灯亮。
图5-2-5 光电传感器检测到物料实物图

## Slide 19
三、任务实施
步骤5：调节光电传感器的灵敏度，在7厘米处能检测到物料。
图5-2-6 光电传感器7厘米处检测到物料实物图

## Slide 20
三、任务实施
步骤6：调节光电传感器的灵敏度，在1厘米内能检测到物料。

## Slide 21
任务总结
04
Part One

## Slide 22
四、任务总结
漫反射式光电传感器的工作原理
光电传感器选型要考虑的因素
光电传感器测距的调整方法