## Slide 1
项目五 光电传感器
任务三 光电传感器在自动生产线上的应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
以课程实训小组（5~6 人为一组）为单位，确定小组长，由组长负责指定主持人、计时员、记录员、小组发言人、秩序维护员。 通过查询、搜集资料，选择适合本任务要求的光电计数器，并说明选择的理由。
关键知识点：光电计数器资料搜集整理、选型。
关键技能点：搜集、整理光电计数器资料，正确进行选型。

## Slide 5
知识储备
02
Part One

## Slide 6
二、知识储备
（一）光电传感器在产品计数上的应用
物料在传送带上传送时，不断地遮挡光源到光电传感器的光路，使光电脉冲电路产生一个个脉冲信号。 物料每遮光一次，光电传感器电路便产生一个脉冲信号。 因此，输出的脉冲数即代表产品的数目，该脉冲经计数电路计数并在显示屏上显示出来。

## Slide 7
二、知识储备
（二）光电计数器
光电计数器是利用光电元件制成的自动计数装置。
其工作原理是从光源发出的一束平行光照射在光电元件(如光电管、光敏电阻等)上，每当这束光被遮挡一次时，光电元件的工作状态就改变一次，通过放大器可使计数器记下被遮挡的次数。常用于记录成品数量或展览会参观者人数。
图5-3-1 光电计数器

## Slide 8
二、知识储备
（三）光电计数器的分类
光电计数器根据其所使用的光电传感器的不同，可以分为红外对射型、红外反射型、激光对射型、光纤型等。因其使用的光电传感器不同，光电计数器的应用场景也不同。
1.光纤型光电计数器
光纤型光电计数器适用于小物体的计件点数，感应距离0∽10厘米，可视红外光点射到物品计一次数。

## Slide 9
二、知识储备
（三）光电计数器的分类
2.红外对射型光电计数器
红外对射型光电计数器适用于通过平面的流水线、输送带、传送机等较大产品的计件点数，感应距离0∽5米。红外对射型光电计数器当有物体通过时，阻断探头间红外线传输就计一个数。红外对射型光电计数器使用时，被测物体要高于感应探头，能阻断探头间的红外线传输，且物体通过时要有间隔不能重叠。

## Slide 10
二、知识储备
（三）光电计数器的分类
3.激光对射型光电计数器
激光对射型光电计数器适用于通过平面输送带、传送机、流水线上的较小产品远距离计数，感应距离0∽10米，需现场无震动。

## Slide 11
二、知识储备
（三）光电计数器的分类
4.红外反射型光电感应计数器
红外反射型光电感应计数器适用于输送带、流水线、纸张、板材等的计数，感应距离0∽80厘米，当有物体通过时，红外感应探头（红外光电传感器）接收到反射回来的红外线就计一个数。

## Slide 12
二、知识储备
（四）红外反射型光电感应计数器的安装
安装时将红外感应探头固定在输送带的一侧，调整好高度和位置，插上电源即可使用。
图5-3-2 红外反射型光电感应计数器安装示意图
使用时，没有物体红外探头不感应，有物体通过时才计数，物体通过要有间隔不能重叠。可根据产品的大小、速度、形状、颜色、间隔等因素，设置光电传感计数器信号时间、信号间隔等参数。还可搭配红外遥控器，实现远程设置及控制。

## Slide 13
任务实施
03
Part One

## Slide 14
三、任务实施
步骤1：运用互联网检索出适合螺蛳粉袋装生产车间使用的光电计数器。
步骤2：记录适合螺蛳粉袋装生产车间使用的光电计数器的品牌、价格、检测方式、感应距离、安装要求。
步骤3：举出实例说明为什么要选择该光电计数器。

## Slide 15
任务总结
04
Part One

## Slide 16
四、任务总结
光电计数器的工作原理
光电计数器的分类

## Slide 17
五、企业案例分享
某螺蛳粉袋装生产车间有调制干粉包传送带、调味配料包传送带、辣油包传送带、酸醋包传送带、配菜包传送带共五条传送带组成。每条传送带都需要对传送的物料进行计数，目的是提高工作效率、节约成本，为企业管理提供数据。
图5-3-3 螺蛳粉袋装生产车间