## Slide 1
任务二 汽车进气压力传感器的应用
项目六 压力传感器的应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
关键知识点:进气压力传感器的位置、作用、电路图。
关键技能点:检测进气压力传感器是否正常。
有车主送一辆汽车到店维修,该车累计行驶约 14 000 km,车主反映该车起步困难,行驶中发动机偶尔熄火,但能正常起动,但低速行驶时加速迟缓,当车速达到 50 km / h 后加速正常,发动机故障灯没有点亮。 接车后维修人员首先连接故障检测仪进行检测,发现进气压力传感器数据流异常,需要进一步检测进气压力传感器。 本任务需要了解进气压力传感器的位置、作用、电路图和检测方法。

## Slide 5
知识储备
02
Part One

## Slide 6
二、知识储备
1.压力传感器的原理：将气体或液体的压力信号转换为电信号。
2.车用压力传感器按结构类型：
（1）电阻应变计式
（2）半导体压阻效应式
（3）电感式(即波纹管与差动变压器组合式)
（一）汽车用压力传感器的功用与类型

## Slide 7
二、知识储备
在汽车的电控系统中,发动机的进气压力、大气压力、燃油压力、润滑油压力、制动油液压力和变速传动油液压力等都需要进行监测。
3.应用分类：
（1）检测压力较小的进气歧管压力和大气压力一般采用半导体压阻效应式压力传感器或电感式压力传感器。
（2）检测压力较大的制动油液或变速传动油液压力一般采用电阻应变计式压力传感器。
（一）汽车用压力传感器的功用与类型

## Slide 8
二、知识储备
汽车进气压力传感器位于节气门后方,通常安装在进气歧管上,如图所示。
汽车进气压力传感器也称汽车歧管压力传感器或绝对压力传感器。
（二）汽车进气压力传感器的位置

## Slide 9
二、知识储备
汽车进气压力传感器可以直接检测进气歧管内压力的变化,并转换为电压信号传送给发动机控制单元，起到以下作用：
（1）检测发动机负荷
（2）计算海拔高度
（3）监测废气再循环系统
（4）判断减速
（5）调整喷油量
（6）监测机械状况
其主要作用是控制喷油量。
（三）汽车进气压力传感器的作用

## Slide 10
二、知识储备
当前汽车上主要采用半导体压阻效应式压力传感器，下面主要讲解其结构和原理。
1.压阻效应：单晶硅材料受到应力作用后,其电阻发生明显变化的现象。
2.制造技术：利用半导体硅的压阻效应和微电子技术制成半导体压阻效应式压力传感器。
3.半导体压阻效应式压力传感器优点：具有灵敏度高、动态响应好、易于微型化和集成化等优点,因此被广泛应用。
（四）汽车进气压力传感器结构

## Slide 11
二、知识储备
4.半导体压阻效应式传感器结构：主要由硅膜片、真空室、混合集成电路、真空管、线束插头和壳体组成
（四）汽车进气压力传感器结构

## Slide 12
二、知识储备
半导体压阻效应式压力传感器工作时,硅膜片一面通真空室,另一面接进气歧管。
在进气歧管压力的作用下,硅膜片产生应力,应变电阻的电阻率发生变化从而引起电阻值的变化,惠斯通电桥上原来一样的电阻值的平衡被打破。
当在电桥输入端输入一定的电压或电流时,电桥的输出端就可以得到变化的信号电压或信号电流。 根据信号电压或信号电流的大小,就可以计算出进气歧管压力值。
（五）汽车进气压力传感器原理
惠斯通电桥

## Slide 13
二、知识储备
实验表明,当发动机节气门开度增大,进气流量增大,进气歧管压力升高,硅膜片应力增大,应变电阻阻值的变化量增大,电桥输出的电压升高,同时经集成电路进行比例放大后,传感器输入电控单元(ECU)的信号电压升高;反之,传感器输入电控单元的信号电压降低。
（五）汽车进气压力传感器原理

## Slide 14
二、知识储备
大多数进气压力传感器为三线式传感器,三个端子分别是 5 V 电源端子、信号电压端子和地线端子。 进气压力传感器的信号电压一般为 0.45 ~ 4.8 V。
（六）汽车进气压力传感器电路

## Slide 15
任务实施
03
Part One

## Slide 16
三、任务实施
步骤 1:准备以下工具:进气压力传感器 1 个、多用电表 1 个、手动真空泵 1 个、导线3根、直流电源(5 V 电源)1 个、示波器 1 个。 将各元件按图连接。
步骤 2:在进气压力传感器上连接一个手动真空泵。

## Slide 17
三、任务实施
步骤 3:用多用电表测量进气压力传感器信号输出端的电压,调节手动真空泵的真空度为 15、25、40、50、65 kPa,并将对应的电压读数记录在表中。

## Slide 18
三、任务实施
步骤 4:换用示波器测量信号输出端,调节手动真空泵的真空度为 15、25、40、50、65kPa,画出其对应的电压波形图。

## Slide 19
任务总结
04
Part One

## Slide 20
四、任务总结
1.汽车进气压力传感器装在汽车的什么位置?
答：汽车进气压力传感器位于节气门后方,通常安装在进气歧管上
2.汽车进气压力传感器的作用是什么?
答：汽车进气压力传感器可以直接检测进气歧管内压力的变化,并转换为电压信号传送给发动机控制单元，主要作用是控制喷油量。
3.汽车进气压力传感器主要采用哪种压力传感器?
答：主要采用半导体压阻效应式压力传感器
4.汽车进气压力传感器的电路图中有几根线?电压各为多少？
答：有三根线，电源线电压为5V，信号线电压为0.45-4.8V，地线为0V。
5.发动机节气门开度增大,进气流量增大，传感器输入电控单元(ECU)的信号电压会怎样？
答：传感器输入电控单元(ECU)的信号电压会升高。