## Slide 1
任务三 汽车机油压力传感器应用
项目六 压力传感器的应用

## Slide 2
目 录
CONTENTS
任务描述
任务实施
3
2
知识储备
1
任务总结
4

## Slide 3
任务描述
01
Part One

## Slide 4
一、任务描述
关键知识点:机油压力传感器的位置、作用、电路图。
关键技能点:检测机油压力传感器是否正常。
有一辆轿车配备2.0 L 发动机、CVT 变速器,行驶里程约190 000 km。车主反映该车在冷启动后机油压力警告灯能正常熄灭,但是当车辆行驶一段路程且发动机温度上升后,机油压力警告灯便会亮起。此时,若将发动机熄火后再重新启动,机油压力警告灯又会熄灭。现在需要判断该车的机油压力传感器是否正常。你能识别机油压力传感器吗?
本任务需要了解机油压力传感器的位置、作用、电路图和检测方法。

## Slide 5
知识储备
02
Part One

## Slide 6
二、知识储备
(一)汽车机油压力传感器的作用
发动机润滑系统内机油压力的大小是利用机油压力传感器或者机油压力开关感知的,通过机油压力表或者机油压力指示灯来反映润滑系统内压力的状况。
大部分车辆机油压力指示灯都分为红灯和黄灯当机油压力指示灯亮时,代表此时发动机机油液位已经低于正常液位的最低限,机油压力已经出现不足的情况,发动机必须停止运转,以免损坏。

## Slide 7
二、知识储备
(二)汽车机油压力传感器的外观及位置
汽车机油压力传感器通常安装在汽车发动机缸体的主油道上, 用于检测发动机机油压力值的大小。当压力值低于某一规定值时,机油压力指示灯点亮。

## Slide 8
二、知识储备
（三）机油压力传感器类型
机油压力传感器有压力开关式传感器、压阻应变式传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器和压电式压力传感器等类型。
汽车中主要使用压力开关式传感器、陶瓷压力传感器和扩散硅压力传感器三种传感器。

## Slide 9
二、知识储备
(四)压力传感器的工作原理
1.压力开关式传感器的工作原理机油压力开关由弹簧、膜片及触点组成。当无机油压力或低压力作用时,弹簧推动膜片,触点处于(ON)闭合状态;当机油压力达到规定压力时,膜片克服弹簧作用力,使触点打开(OFF)。

## Slide 10
二、知识储备
(四)压力传感器的工作原理
2.扩散硅压力传感器的工作原理
扩散硅压力传感器是基于压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的不锈钢膜片或陶瓷膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,并使传感器的电阻值发生变化,再转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

## Slide 11
二、知识储备
(四)压力传感器的工作原理
2.扩散硅压力传感器的工作原理
扩散硅压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成的惠斯通电桥作为力与电变换测量电路,具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。惠斯通电桥的压阻式压力传感器,在无压力变化时其输出为零,几乎不耗电。

## Slide 12
二、知识储备
(四)压力传感器的工作原理
2.扩散硅压力传感器的工作原理
在硅膜片上有4 个电阻,其中R1 和R3 与硅膜边平行,R2 和R4 与硅膜边垂直。当有压力作用于硅膜片时,R2 和R3 的阻值将增大,另外R1 和R4 的阻值将减小,并且其增大量与减小量应该相等。

## Slide 13
(五)汽车机油压力指示灯电路
汽车机油压力指示灯由汽车机油压力开关直接控制电源负极,点火开关控制电源正极。机油压力开关安装在主油道上,机油压力开关是一个常闭开关,机油压力指示灯连接电源负极。当发动机机油绝对压力下降至120~148 kPa 时,机油压力指示灯就会点亮。因此,点火开关置于ON 时,发动机不启动,机油泵不工作,机油压力很小,机油压力指示灯点亮。启动发动机后,机油泵开始工作,机油压力升高,机油压力指示灯熄灭。
二、知识储备

## Slide 14
任务实施
03
Part One

## Slide 15
三、任务实施
(1)认识机油压力传感器各个功能端子

## Slide 16
(2)使用多用电表测量机油压力开关
步骤1:使用多用电表测量,打开多用电表至“Ω”,其量程为“×200”的挡位。
步骤2:一根表笔接触机油压力开关壳体,另一根表笔接触端子,电阻值应为0 ~1.5 Ω。
三、任务实施

## Slide 17
步骤3:用一根小棒插入机油压力开关孔中,使开关触点断开,此时电阻值应为无
穷大。
(2)使用多用电表测量机油压力开关
三、任务实施

## Slide 18
(3)使用多用电表测量机油压力传感器
步骤1:给机油压力传感器“3#”端子提供5 V 的电源,“2#”端子连接电源负极。
步骤2:使用多用电表测量,打开多用电表旋至直流电压挡,其量程为“×20”的挡位。
步骤3:红色表笔接触机油压力传感器“1#”端子,黑色表笔接触“2#”端子。
步骤4:使用吹气枪,给机油压力传感器测量口处施加气压,随着气压的变化,多用电表的数值应在1~4 V 内变动。
三、任务实施

## Slide 19
任务总结
04
Part One

## Slide 20
四、任务总结
1.汽车机油压力传感器装在汽车的什么位置?
2.汽车机油压力传感器的作用是什么?
3.汽车机油压力传感器采用哪种压力传感器?
4.汽车机油压力传感器的电路图中有几根线电压各为多少？